Годовая контрольная работа

10 класс(естественно-математический цикл)

1 вариант.

- Определите массу 2,4∙1025 молекул газа.

- Идеальный тепловой двигатель получает от нагревателя каждую секунду количество теплоты, равное 7200 кДж, а отдает холодильнику количество теплоты, равное 6400кДж. Найдите КПД двигателя.

- Удлинитель длиной 30 м сделан из медного провода диаметром 1,3 мм. Каково сопротивление удлинителя? Каково падение напряжения на нем, если по нему течет ток 10 А?

- Электрон в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 см. Найдите скорость движения электрона.

- Опишите график и переведите его в другие оси:

2 вариант.

- Сколько молекул содержится в куске золота, взятого массой 1 г?

- Баллон содержит кислород объемом 50 л, температура которого равна 270 С, давление равно 2 МПа. Найдите массу кислорода.

- Два одинаковых металлических шарика заряжены положительными зарядами 5нКл и 20 нКл. Центры шариков находятся на расстоянии 10 см друг от друга. Шарики привели в соприкосновение. На какое расстояние после этого нужно развести их центры, чтобы сила взаимодействия осталась прежней?

- После включения внешней цепи разность потенциалов на зажимах батареи 18 В. Чему равно внутреннее сопротивление батареи, если ЭДС батареи 30 В, а сопротивление внешней цепи 6 Ом?

- На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно силовым линиям поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н.. Найдите силу тока, протекающего по проводнику.

# Text boxes

Р

Т